## Slide 1
Добро пожаловать!
В Тихоокеанскую школу лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
г. Владивосток 2023 год
www.Histotechnology.ru

## Slide 2
Заливка гистологического материала
Вице-президент Ассоциации специалистов в области лабораторной гистотехнологии
г. Владивосток 2023 год
Пешков М.В.
www.Histotechnology.ru

## Slide 3
Ручная заливка
Плюсы:
Возможность заливки объектов заданной толщины в формы, изготовленные самостоятельно
Выполнение специальных исследовательских задач
Выполнение процесса очень бюджетным способом
Минусы:
Низкая скорость в потоке работы из-за минимума приспособлений
Своеобразное представление проблемы стандартизации
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 4
Аппаратная заливка
Плюсы:
Возможность заливки множества объектов заданной толщины в формы, изготовленные промышленно
Выполнение рутинных диагностических и исследовательских задач
Выполнение процесса заливки постоянно повторяющимся способом
Высокая скорость потока работы (среднее значение 1 минута/блок)
Минусы:
Дорогостоящее оборудование
Работу может выполнять только один человек
Возможности работы ограничены площадью замораживающей платы
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 5
Сокращение вероятности ошибок
Постоянная очистка пинцетов (после каждого блока)
Очищать лунки для хранения пинцетов пластиковыми пипетками.
Все объекты должны быть залиты всей плоскостью на дно формы – придавливайте объекты прессами
Инородные тела (скобы, осколки металла, керамики, дерева или других материалов), если они заметны макроскопически, обязательно удаляют перед заливкой в блок или во время вырезки
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 6
Панч-биопсии кожи
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Вид среза из панч-биоптата. Должен присутствовать поперечный срез эпидермиса и подкожная клетчатка.
Панч-биопсии, если не разрезаны пополам, должны заливаться вдоль длинной оси панча.
Эпидермис обязательно должен контактировать с дном формы.

## Slide 7
Shave-биопсии кожи
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Вид среза из shave-биоптата. Должен присутствовать поперечный срез эпидермиса и подкожная клетчатка.
Shave-биопсии, если не разрезаны пополам, должны заливаться так, чтобы эпидермис обязательно контактировал с дном формы.
Лучше их разрезать пополам.

## Slide 8
Кор-биопсии (простата, молочная железа, печень, почка)
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Цилиндрические (кор-биопсии), из простаты, печени, почки или молочной железы должны быть ориентированы ровно, параллельно друг другу, на одинаковом уровне от дна формы, и никогда не перекрещиваться друг через друга.

## Slide 9
Трепанобиоптаты и прочие игольные биоптаты
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Трепанобиоптаты и толстоигольные биоптаты (столбики) ориентируют параллельно длине друг друга и срезают по длине, а не поперек. Нежелательно располагать объекты друг за другом. Это исключение для трубчатых структур.
Не забываем размещать по всей длине к плоскости будущей резки.
Биопсийные иглы имеют толщину от 16 до 23 G.
Площадь 2-3 биоптатов из иглы 23G равна обычному хирургическому образцу.
Laboratory methods in histotechnology. AFIP, 4th ed. 1992.

## Slide 10
Трубчатые образцы (вены, трубы, аппендикс)
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Сосуды (вены или артерии) и трубчатые образцы (маточная труба или аппендикс) должны быть срезаны поперек и залиты просветом на режущую поверхность (дно формы).
Laboratory methods in histotechnology. AFIP, 4th ed. 1992.

## Slide 11
Плоско-выпуклые образцы (кистозные полости)
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Плоско-выпуклые образцы должны быть залиты на ровную поверхность (дно формы).
Laboratory methods in histotechnology. AFIP, 4th ed. 1992.

## Slide 12
Биопсии кожи (эксцизионные)
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Закругленные образцы должны быть разрезаны пополам и залиты оба на дне формы (по красной пунктирной линии ко дну формы).

## Slide 13
Эпителиальные поверхности в хирургических образцах
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Эпителий (черная полоска) должен быть виден в срезе с одной из сторон объекта (т.н. тангенциальный срез). Образец по всей площади должен быть прижат ко дну формы.
Laboratory methods in histotechnology. AFIP, 4th ed. 1992.

## Slide 14
Множественные образцы с эпителиальными поверхностями
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Эпителий трудно визуализировать в мелких образцах. Подкрашенный формалин поможет в этом случае. Объекты желательно ориентировать эпителием в одну сторону.
Эпителиальные поверхности множественных образцов ориентируют так, чтобы эпителий по возможности лежал с одной стороны, а срез проходил перпендикулярно эпителиальной поверхности. Это относится к коже, слизистым оболочкам, серозе, надкостнице, т. е. к любой структуре, имеющей послойное строение.
Laboratory methods in histotechnology. AFIP, 4th ed. 1992.

## Slide 15
Пленчатые образцы
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Пленчатые структуры (водные оболочки плаценты, серозные пленки и т. п.) и длинные тонкие фрагменты можно сворачивать в спираль, но неплотно. Это позволяет вместить объект на предметное стекло полностью.
A Practical Guide to Frozen Section Technique (Ed. Peters S.R.) 2010, Springer .p.64

## Slide 16
Где на самом деле получается срез?
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Округлое образование малого диаметра (1-1,5 мм) на подлежащей ткани большей площади. Макро разрез лучше делать возле образования и этим разрезом положить на дно. Микро срез тогда пройдет через самую середину, а потеряна будет малоинформативная часть.
2 макро разреза, 3 микро среза. Микротомные срезы из верхнего и нижнего уровня будут всегда меньше по площади, а из срезы середины сначала будут чуть меньше, а потом немного больше или одинаковыми по площади.
Если после макро разреза уложить разрезанные плоскости на дно блока (получается две сферы), то первые срезы будут иметь большую площадь, а следующие меньшую.

## Slide 17
Варианты ориентации образца
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Luna L.G., 1991. The quality control dilemma in Histotechnology: a possible answer. Histo-Logic, XXI, Vol.3 p.248
Правильно ориентированный образец в блоке должен быть гарантией того, что граница патологически измененных и нормальных тканей попадает в срез. Даже в простых случаях иногда случается так, что она не попадает в срез, а повторная перезаливка и разворачивание объекта не спасают положения.
Во многих случаях интересующая область оказывается срезана.
(Например объект на рис С срезается с низу весь и в срез попадает область пунктира. А патолог просит дополнительно срезать материал)

## Slide 18
Ориентация блока для микротомии
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний
Предпочтительная ориентация некоторых часто встречающихся образцов.
Мнения относительно правильной ориентации разнятся, но она важна и ее необходимо учитывать.
• Пример А. Кишка: лезвие проходит через слизистую в последнюю очередь.
• Пример Б. Шейка матки: лучше сперва подвести к лезвию точку из плотной ткани, чем прямую кромку.
• C. Кожа: лезвие легче проходит, когда эпидермис срезается последним.
Rolls G. Microtomy and Paraffin Section Preparation. Knowledge pathway. Leica biosystems. 2019.

## Slide 19
Техника заливки
В процессе заливки после вскрытия кассеты образцы погружают в формы, ориентируя их соответствующим образом и удерживая около дна 2-3 секунды. Образцы не должны всплывать. После этого размещают на верхней стороне блока кассету, номер и дополнительные метки (или кассеты маркированы при вырезке с помощью принтера). Только после этого приступают к вскрытию следующей кассеты.
Залитые формочки оставляют на 10-15 минут для застывания на замораживающей плате (-15оС). При отставании блока от формы слышен щелчок. Блоки высвобождают и удаляют избыток парафина. В морозильной камере холодильника окончательное застывание блока происходит через несколько часов. Не следует использовать замораживающие спреи и перемораживать блок, поскольку блок может растрескиваться.
Очень осторожного и внимательного отношения требуют маленькие образцы. Здесь особенно важно не перегревать пинцет, образцы поджариваются и уничтожаются полностью почти моментально.
Основной запас парафина для заливки также можно расплавить и хранить в парафинонагревателе, или термостате 60-64оС (выше не нужно!) Остатки парафина от обрезки залитых блоков можно поместить в основной запас парафина.
Температура блока хранения кассет и основной платы – до 70оС, блока хранения кассет – 65оС.
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 20
Продуктивность заливки
Количественный стандарт (ориентировочный диапазон)
60 блоков в час
Коэффициент использования – 75% рабочего времени
Уровни выхода: 90 блоков за 2 часа и 180 блоков за 4 часа
Способ исполнения (рабочий цикл):
Достаем только одну кассету, заливаем материал из нее, ставим ее на охлаждение
Никогда не работаем с несколькими кассетами, они не должны находиться рядом
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 21
Основные ошибки заливки
Погружение объекта в застывающий парафин или объект застывший
Недостаточное количество парафина в форме
Объект не лежит на лицевой поверхности
Объект залит впритык к краям формы
Избыточный нагрев среды
Избыточный нагрев пинцета
Несоответствие залитого объекта идентификационному номеру
Заливка недостаточно уплотненных в парафине объектов
Использование несоответствующей объекту или условиям микротомии заливочной среды
Заливка в неправильной плоскости
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний

## Slide 22
Спасибо за внимание
www.Histotechnology.ru
Тихоокеанская школа лабораторной гистотехнологии
Современные подходы к диагностике и сердечно-сосудистых заболеваний